# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Сибирская  государственная  геодезическая  академия

Б.Н. Дьяков, Н.В. Фёдорова

ЗАДАНИЯ  ПО  ГЕОДЕЗИИ

для студентов заочного факультета

Методические указания по выполнению контрольной работы № 1

“Топографические  карты”

Новосибирск  2001

УДК 528.075

С 26

Рецензенты:

Профессор кафедры высшей геодезии СГГА, к.т.н.

А.Г. Малков

Доцент кафедры геодезии СГГА, к.т.н.

Л.С. Любивая

Дьяков Б.Н., Фёдорова Н.В.

Задания по геодезии для студентов заочного факультета: Метод. указания по выполнению контр. работы № 1. - Новосибирск, СГГА. - 2001. - 27 с.

Методические указания включают задания и порядок выполнения  контрольной работы № 1 “Топографические карты” для студентов 1-го курса заочного факультета специальностей ГК, СПГ, ЭКиБУ, ИС. Они базируются на учебном пособии Б.Н. Дьякова  “Геодезия. Общий курс” 1997 года издания и соответствуют программе дисциплины “Геодезия” для студентов 1-го курса геодезических специальностей СГГА.

Методические указания составлены профессором кафедры геодезии Дьяковым Б.Н. и старшим преподавателем кафедры геодезии Фёдоровой Н.В. и рекомендованы к изданию методической комиссией Института кадастра и геоинформационных систем.

Печатается по решению редакционно-
издательской коллегии академии

© Сибирская государственная геодезическая академия,  2001

© Дьяков Б.Н., Фёдорова Н.В., 2001

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Топографические  карты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Содержание работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Общие сведения о топографических картах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Задание 1.1  Номенклатура и разграфка топографических карт. . . . . . . . .6

Пункт 1.1.1  Определение номенклатуры листа карты. . . . . . . . . . . . . . . . .6

Пункт 1.1.2  Определение номенклатуры соседних листов. . . . . . . . . . . .11

Задание 1.2. Определение прямоугольных и географических

координат точек по карте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Пункт 1.2.1  Нанесение точки на карту по координатам X  и Y. . . . . . . .12

Пункт 1.2.2  Определение координат X и Y точки по карте. . . . . . . . . . .15

Пункт 1.2.3  Нанесение точки на карту по географическим

координатам широте φ и долготе λ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Пункт 1.2.4  Определение широты и долготы точки по карте. . . . . . . . . .16

Задание 1.3  Измерение расстояний на карте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Пункт 1.3.1 Измерение расстояния с помощью линейного масштаба. . . .17

Пункт 1.3.2 Измерение расстояния с помощью поперечного масштаба. .17

Задание 1.4  Измерение ориентирных углов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Пункт 1.4.1 Измерение дирекционного угла линии. . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Пункт 1.4.2 Измерение географического (истинного) азимута. . . . . . . . .20

Пункт 1.4.3 Вычисление магнитного азимута. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Пункт 1.4.4 Вычисление румбов линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Задание 1.5 Передача дирекционного угла на последующую линию. . . . .22

Пункт 1.5.1  Вычисление дирекционного угла последующей линии. . . .22

Задание 1.6  Определение отметок точек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Пункт 1.6.1 Определение отметки точки по карте. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Пункт 1.6.2 Вычисление превышения между точками. . . . . . . . . . . . . . . .23

Пункт 1.6.3 Определение наибольшего угла наклона ската по линии. . .23

Пункт 1.6.4 Определение уклона линии, соединяющей две точки

с известными отметками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Задание 1.7  Построение профиля линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Пункт 1.7.1 Построение профиля  линии 1-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Задание 1.8  Вычисление площади многоугольника. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

В В Е Д Е Н И Е

Правила оформления заданий:

- все вычисления следует размещать в таблицах или ведомостях,

- написание цифр должно быть аккуратным  и  четким,  исключающим неоднозначное прочтение; желательно использование шрифтов,

- записи однородных чисел следует располагать столбиками разряд под разрядом; количество значащих цифр и десятичных знаков должно соответствовать правилам техники вычислений,

- исходные данные рекомендуется выделять цветом или  подчеркиванием,

- записи в таблицах и ведомостях не должны иметь видимых исправлений;  неверно написанную цифру нужно аккуратно  удалить  и  на этом месте написать верную цифру,

- в полевых журналах запрещается исправлять первичные отсчёты, а вычисления можно исправлять, аккуратно зачеркивая неверные цифры  и надписывая сверху верные,

- все приращения координат, превышения, невязки и поправки следует писать со знаком ("плюс" или "минус").

Всего подготовлено 100 вариантов каждого задания; по одному варианту на студента. Номер варианта N определяется десятками d и единицами e индивидуального шифра студента. Например: шифр 99124, d=2, e=4, номер варианта N=24; шифр 00002, d=0, e=2, номер варианта N=2; шифр 00100, d=0, e=0, номер варианта N=100.

Необходимые чертёжные принадлежности: линейка 40 или 50 см, круговой транспортир на прозрачной основе; циркуль-измеритель; твёрдый карандаш; ластик; шариковые (гелиевые) авторучки двух или трёх цветов.

Выполненные контрольные работы следует оформить в виде типовых ведомостей и необходимого графического материала в тетради в клеточку или на отдельных листах формата А4.

Топографические карты

Содержание работы:

  - Номенклатура и разграфка топографических карт;

  - Определение прямоугольных и географических координат точек;

  - Измерение расстояний;

  - Измерение ориентирных углов линий;

  - Передача дирекционного угла на последующую линию;

  - Определение отметок точек;

  - Построение профиля линии;

  - Вычисление площади многоугольника.

Общие сведения о топографических картах

Картой называется уменьшенное изображение горизонтальной проекции участка местности в принятой картографической проекции. Масштабом карты называется отношение длины отрезка на карте к длине горизонтальной проекции этого же отрезка на местности (в одних и тех же единицах длины). Общегеографические карты масштаба 1 : 1 000 000  и  крупнее  называются топографическими картами.

Основой разграфки и номенклатуры топографических карт является лист карты масштаба 1 : 1 000 000. Порядок получения миллионных листов и их номенклатуры понятен из рисунка 1. Ряды миллионных листов, ограниченные параллелями через 40, обозначаются латинскими буквами от A до  W.  Колонны миллионных листов, ограниченные меридианами через 60, нумеруются порядковыми арабскими числами от 1 до 60 (первая зона Гаусса от 00 до 60 восточной долготы изображается на миллионных листах 31-й колонны). Номенклатура миллионного листа складывается из буквы ряда и номера колонны, написанных через дефис, например, N-47.

На рисунке 2 показана схема получения листов карт стандартного ряда масштабов путём деления одного листа карты исходного масштаба на несколько листов карты более крупного масштаба меридианами и параллелями, проведёнными внутри исходного листа.

Вверху каждого листа карты помещается его номенклатура; если первая буква номенклатуры – русская “У” (учебная карта), то её следует заменить латинской буквой, обозначающей нужный ряд миллионных листов; для этого нужно по широте любой точки карты определить букву ряда с помощью миллионной разграфки на рисунке 1.

Внизу листа карты подписан численный масштаб карты; строчкой ниже приводится его расшифровка ( в 1 см  250 метров - для масштаба 1:25 000). Ниже помещается линейный масштаб; ещё ниже – информация о высоте сечения рельефа.

Справа от линейного масштаба располагается график заложений; слева – схема взаимного расположения трёх меридианов – географического (истинного), осевого (параллельно линиям координатной сетки) и магнитного.

Внешняя рамка листа карты – это декоративная рамка (чёрная линия толщиной около 1 мм). Следующая рамка называется минутной рамкой; каждая минута отмечается заливкой или отсутствием заливки линии; минуты можно подписать. Внизу и вверху листа располагаются минутные рамки долготы; слева и справа листа – минутные рамки широты. Между минутной и декоративной рамками могут находиться точки, делящие каждую минуту широты и долготы на шесть частей; одна часть соответствует 10”.

Границами листа карты являются два меридиана – с запада и с востока, - и две параллели – с юга и с севера. Широта граничных параллелей подписана слева и справа от углов листа карты; долгота граничных меридианов подписана снизу и сверху от углов листа.

Внутри листа карты проведены линии координатной сетки X и Y, образующие  квадраты  размером:   10 х 10 см   для  листа  карты  масштаба 1:10 000 (1 км на местности); 4 х 4 см – для масштаба 1:25 000 ( 1 км на местности); 2 х 2 см – для масштаба 1:50 000 (1 км на местности); 2 х 2 см – для масштаба 1:100 000 (2 км на местности).

Все линии координатной сетки подписаны: слева и справа от каждой линии X=Const четырёхзначными числами подписана координата X в км; снизу и сверху от каждой линии Y=Const четырёх- или пятизначными числами подписана координата Y в км. Каждый квадрат координатной сетки имеет своё обозначение, которое образуется из десятков и единиц километров координат X и Y юго-западного угла квадрата, например 45-78 (рисунок 5).

На некоторых листах карт снаружи декоративной рамки могут находиться выходы координатной сетки соседней зоны Гаусса.

Задание 1.1. Номенклатура и разграфка топографических карт.

Определить   номенклатуру   листов   карт   масштабов  1:1 000 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000,  на  которых находится точка с заданными географическими  координатами: широта  φ и долгота λ. Нарисовать схему разграфки этих листов. Варианты задания приведены в таблице 1.

Определить номенклатуру и нарисовать схему расположения восьми листов карт масштаба 1:25 000, соседних с листом карты этого масштаба, на котором находится точка с заданными координатами.

Пункт 1.1.1. Определение номенклатуры листа карты.

Решение этой задачи заключается в выборе листа карты нужного масштаба по широте и долготе граничных параллелей и меридианов листа и по заданным координатам точки. Решение оформляется в виде пары рисунков: слева – группа листов, справа – искомый лист.

- По рис. 1 определить номенклатуру листа карты  масштаба 1:1 000 000;

-   По рис. 2  наметить  путь  от  листа  карты  масштаба  1:1 000 000  к   листу карты масштаба  1:25 000;

Таблица 1 – Варианты задания 1.1

| Ν варианта | Координаты точки | Ν варианта | Координаты точки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | широта φ | долгота λ |  | широта φ | долгота λ |
| 1 | 11 0 56’ | 12 0 01’ | 51 | 12 0 13’ | 18 0 03’ |
| 2 | 15 0 57’ | 18 0 08’ | 52 | 16 0 18’ | 24 0 04’ |
| 3 | 19 0 58’ | 24 0 17’ | 53 | 20 0 24’ | 30 0 05’ |
| 4 | 23 0 59’ | 30 0 29’ | 54 | 24 0 26’ | 36 0 06’ |
| 5 | 27 0 56’ | 36 0 36’ | 55 | 28 0 33’ | 42 0 07’ |
| 6 | 31 0 57’ | 42 0 43’ | 56 | 32 0 37’ | 48 0 01’ |
| 7 | 35 0 58’ | 48 0 49’ | 57 | 36 0 44’ | 54 0 02’ |
| 8 | 39 0 59’ | 54 0 57’ | 58 | 40 0 46’ | 60 0 03’ |
| 9 | 43 0 56’ | 61 0 04’ | 59 | 44 0 48’ | 66 0 04’ |
| 10 | 47 0 57’ | 67 0 10’ | 60 | 48 0 53’ | 72 0 05’ |
| 11 | 51 0 58’ | 73 0 20’ | 61 | 52 0 58’ | 78 0 06’ |
| 12 | 55 0 59’ | 79 0 28’ | 62 | 57 0 01’ | 84 0 07’ |
| 13 | 59 0 56’ | 85 0 36’ | 63 | 61 0 09’ | 90 0 01’ |
| 14 | 63 0 57’ | 91 0 40’ | 64 | 65 0 13’ | 96 0 02’ |
| 15 | 67 0 58’ | 97 0 50’ | 65 | 69 0 18’ | 102 0 03’ |
| 16 | 71 0 59’ | 103 0 57’ | 66 | 73 0 24’ | 108 0 04’ |
| 17 | 75 0 56’ | 110 0 05’ | 67 | 77 0 29’ | 114 0 05’ |
| 18 | 7 0 57’ | 116 0 13’ | 68 | 81 0 33’ | 120 0 06’ |
| 19 | 11 0 58’ | 122 0 16’ | 69 | 9 0 39’ | 126 0 07’ |
| 20 | 15 0 59’ | 128 0 27’ | 70 | 13 0 42’ | 132 0 01’ |
| 21 | 19 0 56’ | 134 0 39’ | 71 | 17 0 47’ | 138 0 02’ |
| 22 | 23 0 57’ | 140 0 44’ | 72 | 21 0 52’ | 144 0 03’ |
| 23 | 27 0 58’ | 146 0 50’ | 73 | 25 0 58’ | 150 0 04’ |
| 24 | 31 0 59’ | 152 0 58’ | 74 | 30 0 04’ | 156 0 05’ |
| 25 | 35 0 56’ | 159 0 04’ | 75 | 34 0 09’ | 162 0 06’ |
| 26 | 39 0 57’ | 165 0 12’ | 76 | 38 0 12’ | 168 0 07’ |
| 27 | 43 0 58’ | 171 0 20’ | 77 | 42 0 19’ | 174 0 01’ |
| 28 | 47 0 59’ | 177 0 29’ | 78 | 46 0 24’ | 42 0 02’ |
| 29 | 51 0 56’ | 9 0 35’ | 79 | 50 0 28’ | 48 0 03’ |
| 30 | 55 0 57’ | 15 0 41’ | 80 | 54 0 33’ | 54 0 04’ |
| 31 | 59 0 58’ | 21 0 50’ | 81 | 58 0 39’ | 60 0 05’ |
| 32 | 63 0 59’ | 27 0 56’ | 82 | 62 0 43’ | 66 0 06’ |
| 33 | 67 0 56’ | 34 0 06’ | 83 | 66 0 46’ | 72 0 07’ |
| 34 | 71 0 57’ | 40 0 13’ | 84 | 70 0 52’ | 78 0 01’ |
| 35 | 75 0 58’ | 46 0 21’ | 85 | 74 0 59’ | 84 0 02’ |
| 36 | 79 0 59’ | 52 0 29’ | 86 | 79 0 04’ | 90 0 03’ |
| 37 | 23 0 56’ | 58 0 36’ | 87 | 23 0 07’ | 96 0 04’ |
| 38 | 27 0 57’ | 64 0 41’ | 88 | 27 0 11’ | 102 0 05’ |
| 39 | 31 0 58’ | 70 0 51’ | 89 | 31 0 19’ | 108 0 06’ |
| 40 | 35 0 59’ | 76 0 57’ | 90 | 35 0 21’ | 114 0 07’ |
| 41 | 39 0 56’ | 83 0 02’ | 91 | 39 0 23’ | 120 0 01’ |
| 42 | 43 0 57’ | 89 0 14’ | 92 | 43 0 27’ | 126 0 02’ |
| 43 | 47 0 58’ | 95 0 21’ | 93 | 47 0 32’ | 132 0 03’ |
| 44 | 51 0 59’ | 101 0 28’ | 94 | 51 0 39’ | 138 0 04’ |
| 45 | 55 0 56’ | 107 0 36’ | 95 | 55 0 43’ | 144 0 05’ |
| 46 | 59 0 57’ | 113 0 44’ | 96 | 59 0 48’ | 150 0 06’ |
| 47 | 63 0 58’ | 119 0 49’ | 97 | 63 0 54’ | 156 0 07’ |
| 48 | 67 0 59’ | 125 0 57’ | 98 | 67 0 59’ | 162 0 01’ |
| 49 | 4 0 02’ | 6 0 01’ | 99 | 32 0 01’ | 167 0 58’ |
| 50 | 8 0 08’ | 12 0 02’ | 100 | 36 0 02’ | 173 0 50’ |

Рисунок 1 – Разграфка листов карты масштаба 1:1 000 000

N -  44

4   листа                              36   листов                         144   листа

N – 44 – А, Б, В, Г          N – 44 – I, II,  …XXXYI         N – 44 – 1, 2, …144

4   листа                                                     256   листов

N - 44 - 1 - А, Б, В, Г

N - 44 - 1 – (1, 2, ….256)

4   листа                                                          9   листов

N - 44 - 1 – А – а, б, в, г

4  листа                                        N - 44 - 1 – (1 – а, б, …. и)

N - 44 - 1 – А – а – 1, 2, 3, 4

Рисунок 2  -  Сводная схема разграфки и номенклатуры

36                 37                      38

Рисунок 3 – Пример выполнения пункта 1.1.1    (φ=120 23’   λ=36006’)

- Выполнить разграфку найденного миллионного листа карты на листы карты масштаба 1:100 000 и определить номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000;

- Выполнить разграфку  найденного листа карты масштаба  1:100 000  на листы масштаба 1:50 000  и определить номенклатуру листа карты масштаба   1:50 000:

- Выполнить разграфку  найденного листа  карты масштаба  1:50 000  на листы масштаба 1:25 000  и определить номенклатуру листа карты масштаба 1:25 000.

Пример выполнения пункта 1.1.1 приведён на рисунке 3.

Пункт 1.1.2  Определение номенклатуры соседних листов.

- Нарисовать 9 прилегающих один к другому прямоугольников;

- В центральном прямоугольнике написать номенклатуру листа карты масштаба 1:25 000, найденного при выполнении пункта 1.1.1;

- В соответствии с разграфкой листа карты масштаба 1:50 000 в трёх соседних прямоугольниках написать номенклатуру ещё трёх листов карты масштаба 1:25 000 (на рисунке 3 – это соседние листы: с севера (а), с востока (г), с северо-востока (б);

- В соответствии с разграфкой листа 1:50 000 определить последнюю букву номенклатуры остальных пяти соседних листов (на рисунке 4 – это буквы: а – с юга, б – с юго-востока, г – с запада, б – с северо-запада, б – с юго-запада;

- В соответствии с раграфкой листа карты масштаба 1:100 000 определить вторую с конца букву номенклатуры пяти соседних листов, (Г – с запада и с северо-запада, Б – с юго-запада, А – с юга и с юго-востока);

- Аналогично определяются остальные элементы номенклатуры пяти соседних листов (номер стотысячных листов, номер колонны и буква ряда миллионных листов).

Пример выполнения пункта 1.1.2 показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример выполнения пункта 1.1.2

Задание 1.2. Определение прямоугольных и географических координат точек по карте.

Нанести на карту две точки (номера 1 и 2) по их прямоугольным координатам X  и Y и две точки (номера 3 и 4) – по их географическим координатам φ и λ. Значения координат по вариантам приведены: для карт масштаба 1:50 000 в таблице 2, для карт масштаба 1:25 000 – в таблице 3.

Определить  φ и λ точек 1 и 2  и  X и Y точек 3 и 4.

Пункт 1.2.1.  Нанесение точки на карту по координатам X  и Y.

- Определить квадрат координатной сетки, внутри которого находится точка; для этого нужно взять десятки и единицы километров координаты  Χ  и  через тире приписать к ним десятки и единицы координаты Y; все построения точки следует выполнять внутри найденного квадрата;

- С помощью линейного масштаба установить на циркуле-измерителе расстояние ΔX, равное сотням, десяткам и единицам метров координаты X, и отложить его от основания квадрата вверх на обоих сторонах квадрата; соединить полученные точки тонкой линией карандашом;

- С помощью линейного масштаба установить на циркуле-измерителе расстояние ΔY, равное сотням, десяткам и единицам метров координаты Y, и отложить его от западной стороны квадрата вправо на обоих основаниях квадрата; соединить полученные точки тонкой линией карандашом;

- Обвести точку пересечения линий окружностью диаметром 2 – 3 мм и подписать название (номер) точки.

Примечание: Если длина отрезков ΔX или ΔY на карте меньше 4 мм, то удобнее откладывать их дополнения до 1000 м  от противоположной стороны квадрата.

Пример выполнения этого пункта приведён на рисунке 5.

Рисунок 5 – Нанесение точки с координатами: X=6045380 м; Y=4378760 м;

(квадрат 45 – 78;   ΔX = 380 м;   ΔY = 760 м).

Таблица 2 - Варианты задания 1.2 ( для карт масштаба 1:50 000).

| Номенклатура листа карты | К О Р Д И Н А Т Ы Т О Ч Е К 1 И 3 |
| --- | --- |
|  | Координаты точки 1 | Координаты точки 3 |
|  | X (м) | Y (м) | широта φ | долгота λ |
| Аренск У-41-84-Г | 5 969 000 - - 1000 . d | 11 684 000 + + 1000 . е | 530 47’ 30” – - 40”. d | 650 51’ 20” + + 50”. e |
| Бренц У-32-61-Б | 6 025 000 - - 1000 . d | 2 324 000 + + 1000 . е | 540 17’ 30” – - 40”. d | 60 21’ 20” + + 50”. e |
| Куна У-43-47-В | 5 230 000 - - 1000 . d | 13 654 000 + + 1200 . е | 170 07’ 30” – - 40”. d | 770 06’ 20” + + 50”. e |
| Эскола УW-37-2-А | 6 655 000 - - 1000 . d | 7 363 000 + + 900 . е | 590 57’ 30” – - 40”. d | 360 36’ 20” + + 50”. e |
| Войкка УW-37-2-Б | 6 654 000 - - 1000 . d | 7 377 000 + + 900 . е | 590 57’ 30” – - 40”. d | 360 51’ 20” + + 50”. e |
| Вейнес УW-37-3-А | 6 654 000 – - 1000 . d | 7 390 000 + + 900 . e | 590 57’ 30” – - 40”. d | 370 06’ 20” + + 50”. e |

Координаты точек 2 и 4 вычисляются по формулам

# Точка 2

# Точка 4

Примечание:

d  - десятки номера варианта

e  - единицы номера варианта

Таблица 3 - Варианты задания 1.2 (для карт масштаба 1:25 000).

| Номенклатура листа карты | К О Р Д И Н А Т Ы Т О Ч Е К 1 И 3 |
| --- | --- |
|  | Координаты точки 1 | Координаты точки 3 |
|  | X (м) | Y (м) | широта φ | долгота λ |
| Снов У-34-37-В-в | 6 072 000 - - 500 . d | 4 308 000 + + 500 . е | 540 43’ 40” – - 20”. d | 180 03’ 00” + + 20”. e |
| Андрополь У-42-73-В-в | 5 961 000 - - 500 . d | 12 303 000 + + 500 . е | 530 43’ 40” – - 20”. d | 660 03’ 00” + + 20”. e |
| Введенское У-41-84-В-г | 5 960 000 - - 500 . d | 11 674 000 + + 500 . е | 530 43’ 40” – - 20”. d | 650 40’ 30” + + 20”. e |
| Лиски У-41-84-Г-в | 5 960 000 - - 500 . d | 11 683 000 + + 500 . е | 530 43’ 40” – - 20”. d | 650 48’ 00” + + 20”. e |
| Аренск У-41-84-Г-г | 5 961 000 - - 500 . d | 11 691 000 + + 500 . е | 530 43’ 40” – - 20”. d | 650 55’ 30” + + 20”. e |

Координаты точек 2 и 4 вычисляются по формулам

# Точка 2

# Точка 4

Примечание:

d  - десятки номера варианта

e  - единицы номера варианта

Пункт 1.2.2   Определение координат X и Y точки по карте.

- Записать координату X (в км) юго-западного угла квадрата, в котором располагается точка;

- С помощью циркуля-измерителя и линейного масштаба измерить расстояние ΔX в метрах (сотни, десятки и единицы) от точки до основания квадрата и приписать его к записанной координате;

- Записать координату Y (в км) юго-западного угла квадрата, в котором располагается точка;

- С помощью циркуля-измерителя и линейного масштаба измерить расстояние ΔY в метрах (сотни, десятки и единицы) от точки до западной стороны квадрата и приписать его к записанной координате;

Пример выполнения пункта 1.2.2 приведён на рисунке 6.

Примечание: Если длина  отрезков ΔX или ΔY на карте меньше 4 мм, то удобнее измерять их дополнения до 1000 м от противоположной стороны квадрата и вычитать их.

Рисунок 6 – Определение прямоугольных координат X и Y по карте

(X =6045 км + 470 м = 6045470 м; Y=4378 км + 720 м = 4378720 м).

Пункт 1.2.3. Нанесение точки на карту по географическим координатам широте φ и долготе λ.

- Отложить на западной и восточной минутных рамках значение широты точки с точностью до секунды;

- Соединить полученные точки тонкой прямой линией (через всю карту) – это будет параллель точки;

- Отложить на южной и северной минутных рамках значение долготы точки с точностью до секунды;

- Соединить полученные точки тонкой прямой линией (через всю карту) – это будет меридиан точки;

- Обвести точку пересечения параллели и меридиана точки окружностью диаметром 2 – 3 мм и подписать название (номер) точки.

Пример выполнения пункта 1.2.3 приведён на рисунке 7.

Рисунок 7 – Нанесение на карту точки 4 по её широте (φ= 540 41’ 48”)

и долготе (λ= 180 08’ 24”);

Определение широты и долготы точки 1 (φ= 540 41’ 24”;

λ= 180 09’ 18”);.

Пункт 1.2.4.  Определение широты и долготы точки по карте.

- Используя минутные рамки широты, провести две параллели через 10” так, чтобы точка оказалась между ними;

- Отсчитать широту точки с точностью до секунд (секунды определяются на глаз);

- Используя минутные рамки долготы, провести два меридиана через 10” так, чтобы точка оказалась между ними;

- Отсчитать долготу точки с точностью до секунд (секунды определяются на глаз.

Пример выполнения пункта 1.2.4 приведён на рисунке 7.

Пример выполнения задания 1.2 приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Пример выполнения задания 1.2

Масштаб карты  1:50 000

| Номер Точки | Прямоугольные координаты | Географические координаты |
| --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) | широта φ | долгота λ |
| 1 | 6 644 000 | 7 363 000 | 590 53’ 09” | 360 33’ 11” |
| 2 | 6 643 200 | 7 367 600 | 590 52’ 49” | 360 38’ 08” |
| 3 | 6 639 870 | 7 366 430 | 590 51’ 00” | 360 37’ 00” |
| 4 | 6 639 400 | 7 362 460 | 590 50’ 40” | 360 32’ 50” |

Задание 1.3. Измерение расстояний на карте.

Перед выполнением задания нужно построить на карте четырёхугольник 1-2-3-4, соединив последовательно точку 1 с точкой 2, точку 2 с точкой 3, точку 3 с точкой 4 и точку 4 с точкой 1. Каждую сторону четырёхугольника рекомендуется продолжить за их граничные точки на 4 - 5 см.

Измерить все четыре стороны четырёхугольника с помощью линейного масштаба и с помощью поперечного масштаба.

Пункт 1.3.1. Измерение расстояния с помощью линейного масштаба.

-         Зафиксировать длину линии циркулем-измерителем;

- Поставить одну иглу циркуля на целое основание справа от нуля; взять отсчёт справа от нуля по этому основанию;

- По положению другой иглы взять отсчёт слева от нуля;

- Сложить оба отсчёта.

Пример измерения линии показан на рисунке 8.

Рисунок 8 – Пример выполнения пункта 1.3.1;  S= 1000 м + 560 м = 1560 м

Пункт 1.3.2. Измерение расстояния с помощью поперечного масштаба.

- Подписать поперечный масштаб в соответствии с линейным масштабом карты (1:50 000 – в 1 см 500 м):  каждое основание (a=2 см) справа от нуля через 1  км; слева от нуля каждое деление (2 мм) через 100 м; каждое деление вверх – через 10 м;

- Зафиксировать длину линии циркулем-измерителем.

- Одну иглу циркуля поставить на целое основание справа от нуля; другую иглу – на любую трансверсаль; при этом обе иглы должны располагаться на линии, параллельной нижней линии оснований;

- Взять 3 отсчёта: N1 – по целому основанию, N2 – по основанию трансверсали, N3 – вверх по линии, соединяющей иглы циркуля.

- Сложить все три отсчёта.

Пример выполнения пункта 1.3.2 показан на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пример выполнения пункта 1.3.2 (S= 1 км + 500м + 70м = 1570м)

Точность измерения расстояний с помощью графических масштабов оценивается половиной наименьшего деления (линейный масштаб – 25 м; поперечный масштаб – 5 м при масштабе 1:50 000).

Пример выполнения задания 1.3 приведён в таблице 4.

Задание 1.4. Измерение ориентирных углов

Ориентирными углами линии являются дирекционный угол (осевой азимут), географический (истинный) азимут, магнитный азимут и три румба: дирекционный, географический и магнитный.

Дирекционным углом линии называется угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления осевого меридиана зоны до направления линии. Географическим азимутом называется угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана точки начала линии до направления линии. Магнитным азимутом называется угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана точки начала линии до направления линии. Румб – это острый угол от ближайшего направления меридиана (северного или южного) до направления линии.

Первые два ориентирных угла (дирекционный угол и географический азимут) можно измерить на карте; остальные четыре ориентирных угла линии вычисляются.

Измерить дирекционные углы и географические азимуты всех сторон четырёхугольника 1-2, 2-3, 3-4, 4-1; вычислить остальные ориентирные углы каждой стороны. Вычислить гауссово сближение меридианов в точках 1, 2, 3, 4 по разности географического меридиана и дирекционного угла линий 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. Выписать в карты среднее значение гауссова сближения меридианов для данного листа карты.

Пункт 1.4.1. Измерение дирекционного угла линии.

- Положить на карту круговой транспортир на прозрачной основе так, чтобы центр транспортира находился в точке пересечения искомой линии с любой вертикальной линией координатной сетки;

- Ориентировать шкалу транспортира по этой вертикальной линии (00 – на север, 1800 – на юг);

- Взять отсчёт по шкале транспортира в месте пересечения шкалы искомой линией.

Если искомая линия не пересекает вертикальных линий сетки, то центр транспортира совмещают с точкой пересечения искомой линии с любой горизонтальной линией сетки и ориентируют шкалу транспортира по этой горизонтальной линии (900 – на восток, 2700 – на запад).

Пример выполнения пункта 1.4.1 показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пример выполнения пункта 1.4.1 (α 3-4 = 232030’)

Пункт 1.4.2. Измерение географического (истинного) азимута.

Перед выполнением этого пункта нужно убедиться, что на карте проведены несколько географических меридианов и параллелей (эти линии проводятся при выполнении пунктов 1.2.3  и  1.2.4).

- Положить на карту круговой транспортир на прозрачной основе так, чтобы центр транспортира находился в точке пересечения искомой линии с любым географическим меридианом;

- Ориентировать шкалу транспортира по этому меридиану (00 – на север, 1800 – на юг);

- Взять отсчёт по шкале транспортира в месте пересечения шкалы искомой линией.

Если искомая линия не пересекает меридианы, то центр транспортира помещается в точку пересечения искомой линии с любой параллелью и шкала транспортира ориентируется по этой параллели (900 – на восток, 2700 – на запад).

Пример выполнения пункта 1.4.2 показан на рисунке 11.

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

.                                                                                                                    .

.                                                                                                                    .

.                                                                                                                    .

.                                                                                                                     .

.                                                                                                                     .

.                                                                                                                     .

.                                                                                                                     .

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

Рисунок 11 –  Пример выполнения пункта 1.4.2 (А3-4 = 2210 15’)

Точность измерения ориентирных углов с помощью транспортира оценивается половиной деления шкалы транспортира (обычно около 15’).

Пункт 1.4.3. Вычисление магнитного азимута.

Магнитный азимут линии вычисляется по формуле

АМ = А – δt,

где  А – географический азимут линии,  δt – склонение магнитной стрелки на год выполнения работы.

Склонение магнитной стрелки δ0 на год издания карты t0 и годовое изменение склонения Δ приводятся в тексте внизу листа карты слева от схемы взаимного расположения меридианов. Склонение магнитной стрелки на год выполнения работ t вычисляется по формуле

δt =  δ0 +  Δ (t – t0).

Пример: склонение магнитной стрелки на 1971 год восточное 100 40’; годовое изменение склонения западное 00 03’; работа выполняется в 2001 году.

δ2001 =  +100 40’ + (-00 03’) (2001 – 1971) = +90 10’.

Пункт 1.4.4. Вычисление румбов линии.

Дирекционный румб rα линии вычисляется по формулам

1-я четверть      rα = α

2-я четверть      rα = 1800 -α

3-я четверть      rα = α  - 1800

4-я четверть      rα = 3600 – α .

Географический румб  rА линии вычисляется по формулам

1-я четверть      rА = А

2-я четверть      rА = 1800 - А

3-я четверть      rА = А - 1800

4-я четверть      rА = 3600 – А .

Магнитный румб  rМ линии вычисляется по формулам

1-я четверть      rм = АМ

2-я четверть      rМ = 1800 – АМ

3-я четверть      rМ = АМ - 1800

4-я четверть      rМ = 3600 – АМ .

Номер четверти в любой системе ориентирования определяется по значению азимута: в 1-й четверти азимут изменяется от 00 до 900, во 2-й четверти – от 900 до 1800, в 3-й четверти – от 1800 до 2700, в 4-й четверти – от 2700 до 3600. Полное написание румба включает его числовое значение и название четверти (1- СВ, 2 - ЮВ, 3 - ЮЗ, 4 - СЗ).

Пример выполнения задания 1.4 приведён в таблицах  5 и 6.

Таблица 5 – Пример выполнения заданий 1.3 и 1.4

δ = + 90 10’

| Назв. линии | Длина линии | Дирек. угол α | Геогр. аз. А | Магн. аз. АМ | Р У М Б Ы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лин. | попер. |  |  |  | дирек. | геогр. | магн. |
| 1 – 2 | 4700 | 4690 | 99030’ | 97030’ | 88020’ | ЮВ 800 30’ | ЮВ 820 30’ | СВ 880 20’ |
| 2 – 3 | 3550 | 3540 | 199 45 | 197 45 | 188 35 | ЮЗ 190 45’ | ЮЗ 170 45’ | ЮЗ 80 35’ |
| 3 – 4 | 3950 | 3940 | 263 00 | 261 00 | 251 50 | ЮЗ 830 00’ | ЮЗ 810 00’ | ЮЗ 710 50’ |
| 4 – 1 | 4650 | 4640 | 6 00 | 4 00 | 354 50 | СВ 60 00’ | СВ 40 00’ | СЗ 50 10’ |

Задание 1.5. Передача дирекционного угла на последующую линию.

Измерить внутренние (правые) углы в четырёхугольнике. Приняв дирекционный угол линии 1-2 известным (взять из таблицы 4), вычислить дирекционные углы линий 2-3, 3-4, 4-1 и 1-2 по измеренным правым углам.

Пункт 1.5.1.  Вычисление дирекционного угла последующей линии.

По известному дирекционному углу предыдущей линии αпред и углу поворота (βл – левый угол или  βпр – правый угол) дирекционный угол последующей линии вычисляется по формулам

αпосл = αпред + βл  - 1800

αпосл = αпред - βпр + 1800 .

Если при вычислениях дирекционный угол получается больше 3600, то из его значения нужно вычесть 3600; если при вычислениях дирекционный угол получается отрицательным, то к его значению нужно прибавить 3600.

Пример выполнения задания 1.5 приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Пример выполнения заданий 1.4 и 1.5

| Номер точки | Измеренные углы (правые) град. мин. | Дирекц. углы град. мин. | Выч.гауссово сбл. мерид. град. мин. | Гауссово сбл. с карты град. мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86 15 |  | - 2 00 | - 2 03 |
|  |  | 99 30 |  |  |
| 2 | 80 00 |  | - 2 00 |  |
|  |  | 199 30 |  |  |
| 3 | 117 00 |  | - 2 00 |  |
|  |  | 262 30 |  |  |
| 4 | 76 45 |  | - 2 00 |  |
|  |  | 5 45 |  |  |

Задание 1.6. Определение отметок точек.

Определить отметки точек 1, 2, 3 и 4;

Вычислить превышения между соседними точками;

Определить наибольший угол наклона по линиям 1-2, 2-3, 3-4, 4-1;

Найти в пределах четырёхугольника 1-2-3-4 две точки: с наименьшей и с наибольшей отметками; указать квадрат координатной сетки, где расположены та и другая точки; соединить эти точки прямой линией и вычислить уклон этой линии в промиллях.

Пункт 1.6.1. Определение отметки точки по карте.

Относительно горизонталей искомая точка может занимать три положения: 1 – на горизонтали, 2 – между горизонталями, 3 – особое.

Если точка находится на горизонтали, то её отметка равна отметке горизонтали. Для определения отметки горизонтали нужно:

- найти горизонталь с подписанной отметкой (коричневым цветом) и, выяснив направление ската (вверх или вниз), определить отметки всех горизонталей от подписанной до искомой, каждый раз прибавляя (направление ската вверх) или вычитая (направление ската вниз) высоту сечения рельефа;

- найти вблизи искомой горизонтали точку с подписанной отметкой (чёрным цветом) и определить отметку соседней с этой точкой горизонтали, помня правило: отметки сплошных горизонталей кратны высоте сечения рельефа. Например, подписанная отметка точки равна 141,3 м; высота сечения рельефа 10 м; отметка соседней с точкой горизонтали вниз по скату будет равна 140 м, а  вверх по скату - 150 м.

Если искомая точка находится между горизонталями, то сначала нужно определить отметки этих горизонталей, как описано выше, и затем на глаз определить отметку точки до целых метров; отметка точки должна лежать в интервале между отметками двух горизонталей.

Пункт 1.6.2. Вычисление превышения между точками.

Превышения между точками 1 и 2 с известными отметками H1 и  H2  вычисляется по формуле

h = H2  -  H1

и записывается со знаком (“плюс” или “минус”).

Пункт 1.6.3.  Определение наибольшего угла наклона ската по линии.

Найти на линии место, где расстояние между соседними сплошными горизонталями наименьшее; зафиксировать это расстояние циркулем-измерителем (если расстояние меньше 2 мм, то оно фиксируется на глаз). Приложить циркуль к графику заложений, как показано на рисунке 12, и считать с горизонтальной оси графика угол наклона ската в градусах с точностью до десятых долей градуса.

Рисунок 12 – Пример выполнения пункта 1.6.3 (ν = 1,60)

Пункт 1.6.4.  Определение уклона линии, соединяющей две точки с известными отметками.

Уклон линии в промиллях вычисляется по формуле

‰;

в этой формуле отметки точек и расстояние S между ними нужно выражать в метрах.

Пример выполнения задания 1.6 приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Пример выполнения задания 1.6.

| Номер Точки | Отметка H (м) | Превышение h (м) | Макс. угол наклона (град.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121 | - 7 | 13 |
| 2 | 114 |  |  |
|  |  | - 44 | 11 |
| 3 | 70 |  |  |
|  |  | + 30 | 17 |
| 4 | 100 |  |  |
|  |  | + 21 | 8 |
| 1 | 121 |  |  |

Hmax = 121 м              Квадрат  42 – 67              S = 4100 м

Hmin =   31 м              Квадрат  43 – 63               i = 22 ‰

Задание 1.7. Построение профиля линии.

Построить профиль по линиям 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. Определить наличие видимости вдоль всех линий.

Профилем линии называется линия пересечения створа линии с поверхностью земли в пределах линии. Створом линии называется вертикальная плоскость, проходящая через концы линии.

Профиль линии строят в системе прямоугольных координат: горизонтальная ось – это ось расстояний; масштаб вдоль горизонтальной оси принимают равным масштабу карты; вертикальная ось – это ось отметок точек; масштаб вдоль вертикальной оси принимают в 10 раз крупнее масштаба карты (при слабо выраженном рельефе разрешается принимать масштаб вдоль вертикальной оси в 20 раз крупнее масштаба карты; при сложном горном рельефе – в 5 раз).

Пункт 1.7.1. Построение профиля  линии 1-2.

- Подготовить лист миллиметровой бумаги размером 20 х 15 см, провести ось расстояний  и ось отметок. На оси расстояний вблизи её начала отметить точку 1. На оси отметок разметить единицы счёта отметок и подписать их так, чтобы интервал отметок на оси полностью перекрывал интервал отметок точек по линии 1-2;

- Согнуть лист по оси расстояний;

- Приложить сгиб листа к линии 1-2 на карте, совместив точку 1 на карте и на сгибе листа;

- Отметить на сгибе все точки пересечения горизонталей с линией 1-2 на карте, а также точки перегиба скатов; подписать отметки всех горизонталей и точки 2;

- Разогнуть лист и построить положение всех точек по их отметкам:

- Соединить точки прямыми линиями;

- Оформить профиль: подписать заголовок, значения обоих масштабов, фамилию исполнителя.

Пример выполнения пункта 1.7.1 приведён на рисунке 13.

ПРОФИЛЬ  ПО  ЛИНИИ  1-2

Масштабы:   горизонтальный   1:25 000

вертикальный      1:  1 000

(высота сечения рельефа 5 м)

Видимости между точками 1 и 2 нет

Рисунок 13 – Пример выполнения пункта 1.7.1.

Задание 1.8.  Вычисление площади многоугольника.

Вычислить площадь четырёхугольника 1-2-3-4 по прямоугольным координатам X и Y его вершин (точек 1, 2, 3, 4). Приняв ошибку положения вершин mt = 15 м, вычислить ошибку площади по формуле

,

где  Per – периметр (сумма сторон) четырёхугольника.

Площадь многоугольника вычисляется по формуле

,

которая для четырёхугольника преобразуется в формулу

.

Пример выполнения задания 1.8 приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Пример выполнения задания 1.8.

| Порядок операций | Обозначения | Вычисления |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Y2 – Y4 X1 – X3 | + 5 140 м + 4 130 м |
| 3 4 | Y3 – Y1 X2 – X4 | + 3 430 м + 3 800 м |
| 5 | (1) x (2) | 21 228 200 м2 |
| 6 | (3) x (4) | 13 034 000 м2 |
| 7 | 2P = (5) + (6) | 34 262 200 м2 |
| 8 | P | 17 131 100 м2 |
| 9 | mP | 84 050 м2 |

Площадь                    P = 1713 га.

Ошибка площади   mP = 8,4 га.

Примечание:  Если площадь получается отрицательной, то знак “минус” во внимание не принимается.

Учебное издание

Дьяков Борис Николаевич

Федорова Наталья Васильевна

ЗАДАНИЯ  ПО  ГЕОДЕЗИИ

для студентов заочного факультета

# Методические указания по выполнению контрольной работы № 1

“Топографические  карты”

Ответственный редактор Ю.Н. Нагорный

Изд. лиц. ЛР №020461 от 04.03.1997.

Подписано в печать  25.05.2001.

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1,51.   Уч.-изд. л. 1,10.   Тираж 300 экз.   Заказ

Цена договорная

Редакционно-издательский отдел СГГА
 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной лаборатории СГГА

630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 8.

# Text boxes

1  :   1 000 000

Δλ = 60    Δφ = 40

1 : 100 000

Δλ =30’  Δφ =20’

1 : 200 000

Δλ =10   Δφ = 40’

1 : 500 000

Δλ =30   Δφ = 20

1 : 50 000

Δλ =15’      Δφ =10’

1 : 5 000

Δλ =1’52,5”   Δφ =1’15”

1 : 25 000

Δλ =7’30”   Δφ = 5’

1 : 2 000

Δλ =37,5”   Δφ =25”

1 : 10 000

Δλ =3’45”  Δφ =2’30”

Е - 36

Е - 37

Е - 38

D - 38

D - 37

D - 36

C - 36

C - 37

C - 38

C

D

E

D - 37

160

200

160

120

1:1 000 000

120

80

360

420

480

420

360

300

D - 37

160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D – 37 - 121

13

24

120 40’

150

25

36

37

48

49

60

61

72

140

73

84

120 20’

85

96

360 30’

360

97

108

1:100 000

130

109

120

40’

20’

121

132

120

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

30’

30’

420

410

400

390

380

370

360

D – 37 –121 - В

1:1 000 000

120 30’

D – 37 - 121

120 20’

120 40’

120 30’

# А

Б

## В

Г

120 20’

15’

360

1:50 000

360 15’

360 30’

360

D – 37 –121 – В - в

1:100 000

D – 37 –121 - В

120 25’

б

# а

120 30’

120 25’

г

## в

120 20’

7’30”

360

360 15’

120 20’

1:25 000

1:50 000

36007’30”

360

360

35052’30”

36015’

36007’30”

120 30’

D – 37 –121 – В - б

D – 37 –121 – В - а

D – 36 –132 – Г - б

120 25’

D – 37 –121 – В - г

D – 36 –132 – Г - г

D – 37 –121 – В - в

120 20’

D – 37 –133 – А - б

D – 37 –133 – А - а

D – 36 –144 – Б - б

120 15’

4378

ΔY

4379

6046

6046

2

ΔX

ΔX

ΔY

6045

4379

4378

6045

е - чётное

е - нечётное

е - чётное

е - нечётное

е - чётное

е - нечётное

е - чётное

е - нечётное

4379

4378

6046

6046

3

ΔY

ΔX

4379

6045

6045

4378

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

08’

09’

08’

09’

41'

42’

42’

41’

180

540

540

180

1

180

180

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1000

км

1

800

600

400

200

0

100

80

60

40

20

1000 м

600

3 км

2 км

1 км

0

200

400

800

47

0

3

α

270

90

46

180

4

6045

80

79

4378

180

180

09’

08’

0

3

42’

42’

А

270

90

180

4

41’

41'

540

540

180

180

09’

08’

a

ν

50

200

60

40

30

10

20

H м

140

130

1

2

120

110

100

90

80

S

105

110

114

88

115

120

124

121